CODE Capteur Tension ZMTP101B

pltaformio.ini :

[env:lolin32]
platform = espressif32
board = lolin32
framework = arduino
lib_deps = r3mko/ZMPT101B-Sensor@^1.0.1
monitor_speed = 115200

main.cpp :

#include <Arduino.h>
#include "esp32_snir.h"

#include <Wire.h>

#include <ZMPT101B.h>

// Set analoge pin
ZMPT101B voltageSensor(TENSION);

void setup() {
// 1. Initialisation du port série à 115200 bauds
Serial.begin(115200);
delay(1000); // Pause pour laisser le temps au moniteur série de se connecter
Serial.println("--- Initialisation du Capteur ZMPT101B ---");

// 2. Configuration pour Lolin32 (3.3V)
voltageSensor.setVref(3.3);

// 3. Calibration automatique du point zéro
// IMPORTANT : Le secteur 230V doit être DÉBRANCHÉ pendant cette étape
Serial.println("Calibration du point zero en cours... (Ne branchez pas le secteur)");
int zero = voltageSensor.calibrate();
Serial.print("Point zero detecte : ");
Serial.println(zero);

// 4. Réglage de la sensibilité pour passer de 274V à ~245V car mesuré au multimètre
// On utilise 0.0129 car 0.0226×(245/140​)≈0.0129

voltageSensor.setSensitivity(0.0129);
Serial.println("Configuration terminee. Vous pouvez brancher le secteur.");
}

void loop() {
// 5. Lecture de la tension efficace (RMS) à 50Hz
float V = voltageSensor.getVoltageAC();

// 6. Filtre anti-bruit (Noise Floor)
// Si la tension lue est inférieure à 15V, on considère que c'est du bruit et on affiche 0
if (V < 15.0) {
V = 0.0;
}

// 7. Affichage sur le moniteur série
Serial.print("Tension Secteur : ");
Serial.print(V);
Serial.println(" V");

delay(500); // Délai entre deux mesures pour la lisibilité
}

CODE Capteur Courant SCT-013-020

platformio.ini

[env:lolin32]
platform = espressif32
board = lolin32
framework = arduino
lib_deps =
r3mko/ZMPT101B-Sensor@^1.0.1
openenergymonitor/EmonLib@^1.1.0
monitor_speed = 115200

main.cpp

EnergyMonitor emon1;

void setup() {
Serial.begin(115200);
// 34 est la broche ADC, 30.0 est le facteur de calibration pour le SCT-013-020
// Ce chiffre (30.0) devra être ajusté comme on l'a fait pour la tension
emon1.current(33, 3.41);
}

void loop() {
// Mesure du courant efficace (Irms)
double Irms = emon1.calcIrms(1480);

// Affichage du courant (Ampérage)
Serial.print("Intensite : ");
Serial.print(Irms);
Serial.println(" A");

delay(1000);
}