Fiche de test
Référence du module testé : Unité de Gestion de Charge (ESP32) FN°ETu.N°Test
Date du test :
Type du test :		Test fonctionnel et unitaire
Objectif du test :		Valider la capacité de l'ESP32 à lire les capteurs (ZMPT101B et SCT-013), calculer la puissance instantanée, vérifier les seuils de sécurité et transmettre les données au Raspberry Pi.
Conditions du test
État initial / L'ESP32 est alimenté et connecté au réseau local (WebSocket). / Le capteur de tension ZMPT101B est raccordé sur le port pinCapteurTension (Détrompeur blanc sur VCC). / La pince ampèremétrique est connectée via le port Jack sur pinCapteurCourant.				Environnement du test / Poste avec VS Code et extension PlatformIO installée. / Serveur Raspberry Pi actif pour recevoir les trames WebSocket. / Multimètre pour vérifier la tension réelle du secteur.
Procédures du test
N°	Opérations		Résultats attendus
1	Lancer le moniteur série sur PlatformIO (115200 baud).		Affichage des valeurs brutes ADC (0 à 4095) pour la tension et le courant.
2	Appeler la méthode LireValeurTension().		La valeur convertie affiche environ 230V (après application du coefficient de calibrage).
3	Appeler la méthode calculerPuissance(I, U).		La puissance affichée est cohérente avec la charge connectée (P=U×I).
4	Simuler un dépassement de seuil (ex: I > 16A).		Appel immédiat de EnvoyerNotification() et passage du pinRelais à l'état LOW (Coupure).
5	Vérifier la transmission via EnvoyerMesures().		Le Raspberry Pi reçoit une trame JSON contenant : Date, Heure, Tension, Courant et Puissance.