Grandeur / physique	Unité	Échelle de mesure	Précision	Type de grandeur	Capteur	Référence
Température	°C	0 à 70°C	± 0,5°C	Numérique	Capteur de température	DS18S20
Courant	Ampère	0 à 20 A	± 3 %	Analogique	Capteur de courant	SCT-013-020
Tension	Volt	0 à 250V AC	± 1 %	Analogique	Capteur de tension	ZMPT101B

Élément à piloter	Type de grandeur	Précision	Commande
Commande du relais	TOR	Sans object	Ouvert/Fermé

Capteur de température
Référence	DS18S20
Rôle	Mesurer la température du câble et du boîtier
Caractéristique	-55°C à +125°C / Précision de ± 0,5°C / Résolution de 9-Bit

Capteur de courant
Référence	SCT-013-020
Rôle	Mesurer en continu le courant consommé
Caractéristique	Dimension de l’ouverture : 13mm x 13mm / Câble de sortie : fil de 1m / Connecteur de sortie : prise standard à 3 conducteurs Ø 3,5 mm

Capteur de tension
Référence	ZMPT101B
Rôle	Mesurer en continu la tension secteur
Caractéristique	Tension d’alimentation : 5V à 30V DC / Température de fonctionnement : -40°C à 70°C

Nom	Type	Taille/Précision	Exemple
Température	Réel	Dixième de degré	56,5
Courant	Réel		15,2
Tension	Réel		240
Heure	Chaîne de caractères	16 caractères	AAAA:MM:JJ:HH:MM

Champs	Longueur	Signification
Commande(S)